Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристики | Значение функции/параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Система динамической спектральной кольповизуализации с принадлежностями | комплект | 1 |
|  | Цифровая видеосистема для динамического спектрального изображения с оценкой бланшированного эффекта от применения уксусной кислоты в эпителии (acetowhitening) и измерением скорости, степени и продолжительности воздействия, с формированием динамической карты на цветном изображении ткани, для диагностики любого поражения шейки матки | Соответствие |
|  | Область применения: диагностическая гинекология, оперативная гинекология, диспансеризация, ЭКО, косметическая гинекология, скрининг и профилактика онкологических заболеваний шейки матки | Соответствие |
|  | Передвижная аппаратная часть | Наличие |
|  | Возможность перемещения оборудования | Наличие |
|  | Возможность стабилизации положения оборудования | Наличие |
|  | Не менее 5 колес, не менее 2-х из которых с тормозом | Наличие |
|  | Возможность отключения тормозной системы базовой педалью | Наличие |
|  | Возможность оперативного свертывания установленных принадлежностей в транспортное положение | Наличие |
|  | Возможность поднятия или снятия колес при установке оборудования для проведения диагностики в стационарном положении | Наличие |
|  | Возможность размещения оборудования слева и справа от гинекологического кресла | Наличие |
|  | Блок визуализации | Наличие |
|  | Регулировочные ручки | Наличие |
|  | Возможность регулировки головки визуализации для установки в рабочее положение | Наличие |
|  | Возможность блокировки регулировочных ручек | Наличие |
|  | Операционный блок с функцией визуализации изображения при проведении стандартных биопсийных процедур | Наличие |
|  | Головка визуализации | Наличие |
|  | Источник освещения | Наличие |
|  | Освещение: светодиодный или оптико-волоконный галогеновый, или ксеноновый источник света | Соответствие |
|  | CMOS или ССD-датчик | Наличие |
|  | Разрешение | Не ниже 1600 х 1200 пикселей |
|  | Цифровой интерфейс: Gigabit Ethernet или эквивалент | Наличие |
|  | Датчик для получения четких и спектральных изображений с высоким разрешением | Не менее HD |
|  | Система устранения бликов за счет поляризационного блока | Наличие |
|  | Формирователь изображений (камера) | Наличие |
|  | Детализация визуализаций | Наличие |
|  | Механизм фокусировки изображений | Наличие |
|  | Передача изображения - стерео | Соответствие |
|  | Увеличение, в пределах | Не менее 7,5 - 27 раз |
|  | Оптическая биопсия посредством визуализации тканей микроструктуры на глубину | Не менее 1,6 мм |
|  | Тормозной контроллер расширителя и головки визуализации | Наличие |
|  | Возможность кнопочного включения и выключения контроллера | Наличие |
|  | Отсоединение головки визуализации | Наличие |
|  | Расширитель шейки матки | Наличие |
|  | Установка головки визуализации строго напротив точки осмотра | Наличие |
|  | Расширитель должен быть установлен на механическом штативе или ином устройстве, чтобы позиционировать и стабилизировать его, и зафиксирован на удлинительном вале, прикрепленным к зеркалу, с целью обеспечения стабильного поля зрения во время захвата изображения | Соответствие |
|  | Механизм нанесения уксусной кислоты - инжектор | Наличие |
|  | Держатель для шприца | Наличие |
|  | Отцентрированная опора | Наличие |
|  | Вычислительный блок | Наличие |
|  | Вычислительный блок должен включать элементы, предназначенные для обработки и хранения данных и изображений, внешний видео выход (VGA), вход питания и плавкие предохранители | Соответствие |
|  | Разрешение | Не ниже 800 х 600 пикселей |
|  | Соотношение сторон изображения – 4:3 | Соответствие |
|  | Разъемы: |  |
|  | DVI | Наличие |
|  | Разъем для подключения дополнительного монитора | Не ниже VGA класса |
|  | Интерфейс для подключения к локальной сети с функцией передачи и вывода данных на печать на сетевые устройства | Наличие |
|  | Сенсорный монитор-экран для оптимизации взаимодействия между пользователем и программным обеспечением устройства и просмотра изображений | Наличие |
|  | Размер | Не менее 9,0 дюйма |
|  | Максимальное разрешение | Не менее 1024 х 768 пикселей |
|  | Возможность вращения сенсорного экрана вокруг головки визуализации | Наличие |
|  | Обеспечение ввода персональных и медицинских данных пациента, результатов осмотра и прочей диагностической информации, запуск процесса осмотра, регулировка увеличения в интересующей области | Соответствие |
|  | Графический интерфейс пользователя, позволяющий управлять устройством и выполняемыми на нем операциями | Соответствие |
|  | Программное обеспечение для проведения и документирования результатов кольпоскопического осмотра | Соответствие |
|  | Средства анализа и сравнения данных с результатами предыдущих осмотров. Моделирование и анализ измеренных динамических кривых позволяет рассчитать динамические параметры, выражающие кинетику взаимодействия тканевых маркеров для каждого пикселя изображения | Наличие |
|  | Система управления данными пациентов, позволяющая хранить персональные и медицинские данные | Соответствие |
|  | Система цифровых фильтров для формирования цветного изображения, для выборочного улучшения отображения различных особенностей, таких как сосудистые рисунки, атипичные сосуды, мозаики или пятнистость, и улучшения кольпоскопического отображения | Наличие |
|  | Система увеличения | Не менее 3-х режимов |
|  | База данных для хранения данных, функция анализа и последующего контроля изображений | Наличие |
|  | Программное обеспечение для цветокодированного картирования участков тканей, подвергшихся белому окрашиванию под действием уксусной кислоты, для облегчения процесса оценки; документирование и последующий контроль за патологией шейки матки | Наличие |
|  | Устройство захвата изображения эндоскопической камеры | Наличие |
|  | Программное обеспечение видео-документации/архивации | Наличие |
|  | Ведение электронной истории болезни пациента | Наличие |
|  | Экспорт печатной формы отчета исследования в PDF | Наличие |
|  | Вес оборудования | Не более 150 кг |
|  | Габаритные размеры оборудования (с комплектом дооснащения ЖК-монитором) | Не более 150х60х170 см |
|  | Комплектация: |  |
|  | -расширители одноразовые - не менее 25 шт; | Наличие |
|  | Общие требования: |  |
|  | Сертификат, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Согласно сроку, установленному производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Инструктаж персонала | Наличие |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Год выпуска | Не ранее 2016 года |
|  | Срок поставки | В течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения Контракта |
|  | Срок ввода в эксплуатацию | В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара |